1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лестница с площадкой Л-312А предназначена для производства  электромонтажных и других работ  на высоте до 5 м. Характеристики лестницы приведены в справочнике «Электромонтажные устройства и изделия заводов Главэлектромонтажа» 1981, 1988, 1993, 2000 г.г. издания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ           2 метра

Грузоподъемность, кН (КГС)………………………….…….…………….……1,2(120)

Высота до рабочей площадки, мм………………………….……………………..  2000

Размер площадки, мм…………..……………...………………………………510 х 580

Размах опор в рабочем положении, мм……………………………………………1700

Габаритные размеры в транспортном

положении, мм не более:

Длина……………………………...……………………………………………...…..2200

Ширина…………………………………………………………...….………………1000

Высота……………………………………………………………...……...………..…600

Масса, кг, не более……………………………………………...……………………...25

Гарантийный срок эксплуатации, лет……...…………………...……………………...1

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ           3 метра

Грузоподъемность, кН (КГС)………………………….…….…………….……1,2(120)

Высота до рабочей площадки, мм………………………….……………………..  3000

Размер площадки, мм…………..……………...………………………………510 х 580

Размах опор в рабочем положении, мм……………………………………………2050

Габаритные размеры в транспортном

положении, мм не более:

Длина……………………………...……………………………………………...…..3200

Ширина…………………………………………………………...….………………1000

Высота……………………………………………………………...……...………..…600

Масса, кг, не более……………………………………………...……………………...30

Гарантийный срок эксплуатации, лет……...…………………...……………………...1

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ           4 метра

Грузоподъемность, кН (КГС)………………………….…….…………….……1,2(120)

Высота до рабочей площадки, мм………………………….……………………..  4000

Размер площадки, мм…………..……………...………………………………510 х 580

Размах опор в рабочем положении, мм……………………………………………2650

Габаритные размеры в транспортном

положении, мм не более:

Длина……………………………...……………………………………………...…..4100

Ширина…………………………………………………………...….………………1300

Высота……………………………………………………………...……...………..…600

Масса, кг, не более……………………………………………...……………………...39

Гарантийный срок эксплуатации, лет……...…………………...……………………...1

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ           4,5 метра

Грузоподъемность, кН (КГС)………………………….…….…………….……1,2(120)

Высота до рабочей площадки, мм………………………….……………………..  4500

Размер площадки, мм…………..……………...………………………………510 х 580

Размах опор в рабочем положении, мм……………………………………………2950

Габаритные размеры в транспортном

положении, мм не более:

Длина……………………………...……………………………………………...…..4600

Ширина…………………………………………………………...….………………1400

Высота……………………………………………………………...……...………..…600

Масса, кг, не более……………………………………………...……………………...43

Гарантийный срок эксплуатации, лет……...…………………...……………………...1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Лестница с площадкой Л-312А, шт……………………………………..……….……..1

Паспорт, экз……………………………………………………….……………………..1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Лестница с площадкой Л-312А представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух опорных стоек со стяжкой и площадкой с ограждением.

Стойки изготовлены из алюминиевого профиля, имеющего в поперечном сечении форму прямоугольника. Передняя стойка имеет девять ступеней.

Во избежание скольжения лестницы стойки снабжены резиновыми оконцевателями. Задняя стойка соединяется с площадкой жестко, передняя – шарнирно. При работе стойки крепятся между собой стяжкой, которая представляет собой жесткую сварную конструкцию.

Площадка с ограждением предназначена для удобства и безопасности ведения работ на высоте.

Площадка имеет ограждение из труб, передняя сторона которого представляет собой подвижную перекладину, жестко закрепляемую фиксатором.

Все профили, применяемые при изготовлении лестницы, состоят из сплавов АМг6, 1915, АД31Т1.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Соблюдать правила техники безопасности при производстве работ на лестнице.

5.2     Систематически следить за исправностью:

- шарнирного соединения передней стойки с площадкой ограждения

- перекладины и ее фиксатора

- ступеней, стяжки, оконцевателей

5.3      Насухо протирать ступени лестницы.

5.4   Работать в исправной спецодежде с плотно прилегающими к кистям рук рукавами и в сухой не замасленной обуви с подошвой, не имеющей скольжения (желательно резиновой).

5.5      Запрещается работать при каких-либо неисправностях лестницы:

- при замасленных ступенях

- если лестница на прошла своевременного освидетельствования

- на скользком полу

- без оконцевателей на стойках

- без закрепления стоек стяжкой и фиксации ее кольцами

- без закрытой перекладины ограждения

  - При работе на лестнице запрещается:

- перегибаться через перила ограждения

- работать на лестнице , если площадка не параллельна полу

- упираться на ограждение при производстве работ

- устанавливать лестницу на какие-либо дополнительные подставки

- нагружать сверх допустимой нагрузки

- пользоваться не по назначению.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

Для установки лестницы в рабочем положении необходимо:

- развести стойки, поднять свободный конец стяжки до горизонтального положения, совместить ее флажки с передней стойкой, одеть кольца

- надежно установить лестницу на ровной площадке

- проверить надежность закрепления стяжки (кольца должны быть опущены до упора)

- проверить наличие и крепление оконцевателей на концах стоек

- подняться по ступенькам передней стойки, открыть и поднять перекладину

- войдя на площадку закрыть перекладину фиксатором

- проверить устойчивость лестницы и приступить к работе.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лестница с площадкой Л-312А соответствует ГОСТ 26887-86 и                ТУ 36-869-74 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска_________________________________

Главный инженер______________________________

Начальник ОТК________________________________

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие лестницы с площадкой Л-312А требованиям ГОСТ и технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.